ПР 50.2.013-97

ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЮРИДИЧЕСКИХ      ЛИЦ

НА ПРАВО АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ   ИЗМЕРЕНИЙ

И ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

1997

ПР 50:2.013-97

ПР.50.2.013-97

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ

ПРИНЯТЫ	Постановлением Госстандарта России от 10 09 1997 г

№ 302

Настоящие Правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России.

РАЗРАБОТАНЫ   Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстандарта России (ВНИИМС Госстандарта России)

ВЗАМЕН

ПР 50.2.013-94

ВНЕСЕНЫ         Управлением метрологии Госстандарта России

Государственная система обеспечения единства измерений

ПР 50.2.013-97

Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов

1 .ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации метрологических служб или иных организационных структур по обеспечению единства измерений юридических лиц (далее - метрологических служб юридических лиц) на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы проектной, конструкторской и технологической документации, выполняемых как для собственных нужд, так в качестве метрологических услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, и распространяются на метрологические службы юридических лиц независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

1.2.Аккредитация метрологических служб юридических лиц (в том числе головных и базовых организаций метрологической службы федеральных органов исполнительной власти на право аттестации методик выполнения измерений в соответствии с ГОСТ 8.563-96 (1) и проведения метрологической экспертизы документов осуществляется по их инициативе на основе договоров, заключаемых с государственными научными метрологическими центрами, органами Государственной метрологической службы Госстандарта России или 32 Государственным научно-исследовательским испытательным институтом (далее-32 ГНИИИ) Минобороны России в сфере обороны и безопасности (далее аккредитующими организациями).

Аккредитация организаций Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) или других структурных подразделений юридических лиц, основное содержание деятельности которых и заявляемая область аккредитации связаны с проведением работ по стандартным образцам, на право проведения метрологической экспертизы технической документации, предназначенной для изготовления, аттестации и применения стандартных образцов, осуществляется по инициативе организаций ГССО и указанных юридических лиц и на основе договоров, заключаемых с Головной организацией ГССО – УНИИМ.

Издание официальное

ПP 50.2.013-97

ПР 50.2.013-97

1.3.Правила предназначены для использования при аккредитации метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов, в том числе на разработку отраслевых стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов и стандартных образцов предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ 8.315 (2).

В области аккредитации метрологической службы может быть выделена деятельность по аттестации отраслевых стандартных образцов и стандартных образцов предприятия, с применением аттестуемых метрологической службой методик выполнения измерений.

1.4.Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право проведения аттестации методик выполнения измерений, применяемых в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, в соответствии с настоящими Правилами, является обязательной.

1.5.Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право проведения метрологической экспертизы документов является добровольной.

2.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов проводится в соответствии законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, стандартами и другими нормативными документами Государственной системы обеспечения единства измерений и направлена на проверку и официальное признание компетентности этих служб выполнять работы в указанной области.

2.2.Аккредитация метрологических служб проводится на срок, не превышающий пяти лет.

2.3.По результатам аккредитации аккредитующая организация выдает метрологической службе юридического лица аттестат аккредитации по форме приложения А, в котором указываются виды деятельности, на которые аккредитована метрологическая служба:

аттестация методик выполнения измерений	и (или)
              проведение работ по метрологической экспертизе документов, (в том
числе документации на разработку отраслевых СО и стандартных образцов
предприятия).

2.4.В течение срока действия аттестата аккредитации аккредитующая организация, действующая в соответствии с договором, осуществляет регулярный инспекционный контроль за аккредитованными метрологическими службами.

4

2.5.При аккредитации метрологических служб юридических лиц подлежит проверке наличие условий, обеспечивающих необходимый уровень работ метрологической службы в выполнении работ в заявленной области аккредитации в соответствии с Положением о метрологической службе.

2.6.В случаях, когда Положение об аккредитуемой метрологической службе не соответствует ПР. 50-732-93 " Типовому положению о метрологической службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц" (3), аккредитующая организация, действующая в соответствия с заключенным договором, представляет свои замечания, подлежащие реализации до выдачи аттестата аккредитации.

2.7.Аккредитованная метрологическая служба обязана вести учет всех претензий, предъявляемых к выполненным ею работам.

З.УСЛОВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

3.1 Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов допускается при наличии следующих условий:

наличие аттестованных метрологической службой методик выполнения измерений, отчетов по соответствующим НИР, иных материалов по вопросам аттестации в заявленной области аккредитации;

наличие экспертных заключений по документам категорий, указанных в заявленной области аккредитации;

внедрение в практике метрологической экспертизы основных положений методических документов Госстандарта России по проведению метрологической экспертизы МИ 2267 (5);

наличие оборудования (средств измерений, контроля, испытаний, эталонов, стандартных образцов), необходимого для проведения работ по аттестации методик выполнения измерений в заявленной области;

наличие стандартов и других нормативных документов Государственной системы обеспечения единства измерений, других нормативных документов в области деятельности аккредитуемой организации;

наличие стандартов предприятия, регламентирующих деятельность метрологической службы юридического лица в заявленной области

аккредитации;

наличие достаточного по количеству и квалификации персонала, имеющего профессиональную подготовку и опыт работ не менее трех лет в заявленной области аккредитации;

наличие помещений для проведения метрологических работ по аттестации методик выполнения измерений, соответствующих по площади, состоянию и условиям (температуре, влажности, освещенности, виброизоляции, снабжению водой, теплом, хладагентом и т.д.),санитарным нормам, требованиям выполнения измерений, поверки и калибровки.

ПР 50.2.013-97

ПР 50.2.013-97

3.2. Все средства измерений, контроля, испытаний, эталоны, стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов, химические реактивы должны содержаться в условиях, обеспечивающих их полную сохранность.

3.2.1.Каждая единица средств измерений, контроля, испытаний, эталонов, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, испытательного оборудования, используемая для аттестации методик выполнения измерений, должна быть учтена. Регистрационный документ (лист, карта) на каждую единицу должен включать следующие сведения:

-наименование и вид;

-наименование предприятия-изготовителя, обозначение типа (марки), заводской и инвентарный номер и наименование стандарта, технических условий, других нормативных документов;

- дату изготовления, дату получения и ввода в эксплуатацию;

- данные о поверке (калибровке), межповерочный интервал.

3.3.Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении аттестации методик выполнения измерений и метрологической экспертизы документов, должны знать формы представления результатов измерений, характеристики погрешности измерений и формы их представления для всех возможных случаев применения, а также способы использования характеристик погрешностей измерений для определения характеристик погрешностей испытаний и достоверности контроля параметров продукции, выполняемых с помощью измерений (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Такие специалисты должны быть аттестованы в качестве экспертов в порядке, установленном Госстандартом России.

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ

4.1.Юридическое лицо, заинтересованное в аккредитации метрологической службы (далее - предприятие-заявитель), направляет заявку на проведение аккредитации в аккредитующую организацию.

4.1.1 .Заявка (приложение Б) должна содержать:

- описание области аккредитации: виды или области измерений, методики выполнения которых аттестуются метрологической службой предприятия (организации); назначение и (или) область применения аттестуемых методик; виды документов, метрологическая экспертиза которых проводится метрологической службой, их назначение (область применения);

- заявление об ознакомлении с настоящими Правилами.

4.1.2. К заявке прилагаются:

Положение о метрологической службе юридического лица ( предприятия, организации), утвержденное в установленном порядке ( разделы 1 и 7 ПР 50.732-93 (3);

стандарты предприятия, регламентирующие деятельность метрологической службы в заявленной области аккредитации;

паспорт   метрологического   обеспечения предприятия (организации) (информационные данные по приложению В).

4.2.На основе рассмотрения заявки аккредитующая организация направляет предприятию-заявителю проект договора на проведение работ по аккредитации метрологической службы, в котором должны быть определены условия и порядок проведения аккредитации.

4.2.1 Договорная цена на выполнение работ по аккредитации определяется в зависимости от объема и сроков выполнения работы с учетом необходимых для достижение этих требований экономически обоснованных фактических затрат с учетом накладных и других расходов (в том числе командировочных) и согласованного (расчетного) размера прибыли.

4.2.2Ло решению аккредитующей организации для проведения работ по аккредитации может быть образована комиссия, в состав которой могут привлекаться ведущие специалисты других государственных научных метрологических центров, эксперты Госстандарта России или специалисты аккредитованных метрологических служб, специализирующиеся в области метрологической аттестации методик выполнения измерений по данному виду или области измерений и (или) в области проведения метрологической экспертизы документов.

Аккредитующая организация поручает проведение работ по аккредитации метрологических служб юридических лиц в соответствии с настоящими Правилами только специалистам, имеющим опыт работ по аттестации методик выполнения измерений и проведению метрологической экспертизы проектной, конструкторской и технологической документации и (или) аттестованным в качестве экспертов Госстандарта России в соответствующих областях деятельности.

В тех случаях, когда в заявке на аккредитацию в числе других видов работ указано проведение метрологической экспертизы документации на разработку отраслевых СО и СО предприятий, в состав комиссии должны привлекаться специалисты Уральского НИИ метрологии - головной организации ГССО.

4.2.2.1.Оплата работ по участию в комиссиях по аккредитации специалистов сторонних организаций производится заинтересованными юридическими лицами в соответствии с условиями заключаемых ими договоров (в том числе на основе трудовых договоров с привлекаемыми специалистами).

4.2.3. Оплата работ по осуществлению инспекционного контроля за выполнением аккредитованной метрологической службой договорных обязательств проводится предприятием-заявителем по отдельному договору.

7

ПР 50.2.013-97

ПР 50.2.013-97

4.2.4.Обязательства по договору считаются выполненными в день выдачи аттестата аккредитации или отчета о проделанной работе (в случаях отказа в аккредитации).

4.3.Результаты проведенной по договору работы излагаются в акте (приложение Г). На основании выводов, изложенных в акте по итогам проверки, аккредитующая организация, в случае положительного решения, в 10-дневный срок направляет во Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС) для экспертного контроля, оформления аттестата аккредитации и внесения в Реестр аккредитованных метрологических служб на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов (далее - Реестр) следующие документы:

паспорт	метрологического обеспечения предприятия
(информационные данные),

акт по итогам проверки деятельности метрологической службы;

оформленный аттестат аккредитации с приложением области аккредитации.

4.4.ВНИИМС, после проведения экспертного контроля материалов аккредитации, присваивает номер аттестату аккредитации, заносит в Реестр, выписывает и направляет аккредитующей организации счет за экспертный контроль и регистрацию материалов аккредитации. После оплаты счета ВНИИМС сообщает аккредитующей организации регистрационный номер аттестат аккредитации или замечания и предложения по результатам экспертного контроля представленных материалов.

Плата за экспертный контроль материалов аккредитации и внесение аккредитованной метрологической службы в Реестр, составляет 10 минимальных размеров оплаты труда без учета НДС.

Для ускорения процедуры оформления аттестата аккредитации аккредитующий орган вместе с материалами аккредитации может направлять во ВНИИМС копию платежного поручения с банковской отметкой о выплате указанной выше суммы. Затраты и сроки, необходимые для оформления аттестата аккредитации, следует учитывать при заключении договоров на аккредитацию.

4.4.1.Проведение экспертного контроля материалов аккредитации и внесение аккредитованной организации в Реестр при соблюдении всех требований, установленных пунктами 4.3, 4.4 может быть передано по согласованию с ВНИИМС, решением Госстандарта России УНИИМу в части работ, порученных ему по п. 1.2.

4.5. При отрицательных результатах аккредитующая организация сообщает предприятию-заявителю о замечаниях и предложениях по совершенствованию деятельности метрологической службы, которые должны быть реализованы предприятием в согласованные сроки. При необходимости

повторной   проверки   оформляют в установленном   порядке дополнения к договору дополнительным соглашением.

4.6. По истечении срока действия аттестата аккредитации аккредитующая организация может по заявке метрологической службы юридического лица провести повторную аккредитацию в соответствии с п.п.4.1- 4.4 настоящих Правил .

В отдельных случаях продление срока действия аттестата аккредитации может быть осуществлено на основании результатов регулярного контроля за деятельностью аккредитованной метрологической службы.

4.7.Для расширения области аккредитации метрологическая служба юридического лица направляет в аккредитующую организацию заявку, на основании которой проводится дополнительная аккредитация.

4.8.Аттестат аккредитации, выданный метрологической службе юридического лица, может быть аннулировав аккредитующей организацией при несоблюдении требований, установленных для аккредитованных метрологических служб.

4.9.Аккредитирующая организация несет ответственность за: своевременное выполнение обязанностей, установленных настоящими правилами;

объективность и обоснованность принимаемых решений.

5.РЕГИСТРАВДЯ АККРЕДИТОВАННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1.ВНИИМС	проводит регистрацию аккредитованных
метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик
выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов,
ведет Реестр и издает информационные материалы об аккредитованных
метрологических службах юридических лиц с указанием областей
аккредитации.

В сфере обороны и безопасности ведется специальный раздел Реестра.

6.ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

6.1 .Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных метрологических служб юридических лиц проводят аккредитующие организации с целью подтверждения соответствия их деятельности в области

ПР 50.2.013-97

ПР 50.2.013-97

аккредитации действующему     законодательству     и проверки  соблюдения условий, предусмотренных в пунктах 2 и 6 Паспорта.

6.2.Инспекционныи контроль деятельности всех аккредитованных в соответствии с настоящими Правилами метрологических служб проводится в течение всего срока действия аттестата аккредитации.

6.3.Инспекционный контроль проводится в сроки, определяемые аккредитующей организацией, но не реже одного раза в 18 месяцев.

6.4.Отношения, возникающие между аккредитующей организацией и юридическим ляпом, метрологическая служба которой подлежит инспекционному контролю, в том числе вопросы возмещения расходов по осуществлению контроля, регулируются договором, заключаемым между ними.

6.5.До начала проверки метрологическая служба представляет в аккредитующую организацию в произвольной форме справку-отчет о работах в области аккредитации, выполненных метрологической службой за период, прошедший с момента аккредитации или с момента окончания предыдущей проверки. Справка подписывается руководителем организации и главным метрологом.

6.6. При проведении инспекционного контроля проверяется:

6.6.1.Состояние деятельности метрологической службы в контролируемой области (области аккредитации), результаты работ в этой области за период, прошедший с момента аккредитации (или с момента предыдущего инспекционного контроля).

6.6.2.Наличие актуализированного фонда нормативных документов по обеспечению единства измерений.

6.6.3.Соблюдение      требований,         установленных       нормативной  документацией.

применяемых   эталонов   и   средств   измерений.

6.6.4.Состояние испытаний, контроля.

6.6.5.B процессе инспекционного контроля аккредитующая организация знакомится с актами, составленными органами Государственной метрологической службы по итогам государственного метрологического надзора, проведенного за истекший период.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инспекционный контроль за деятельностью метрологической службы, аккредитованной только на проведение работ по метрологической экспертизе документов, может по решению аккредитующей

10

организации проводиться в заочной форме на основе рассмотрения справки-отчета о работах по метрологической экспертизе документов, представленной в соответствии с п.6.5. настоящих Правил и выполненных за период, прошедший с момента аккредитации или с момента окончания предыдущего инспекционного контроля .

6.7. По результатам каждой проверки, осуществляемой в течение срока действия аттестата аккредитации, составляется акт по форме приложения Д.

При выявлении нарушений в деятельности метрологической службы в акте следует отразить мероприятия, подлежащие реализации метрологической службой в определенные сроки в целях устранения отмеченных недостатков.

При нарушении метрологической службой установленных сроков устранения недостатков, отмеченных в акте, аккредитующая организация вправе приостановить действие аттестата аккредитации.

6.7.1.На основании результатов инспекционного контроля аккредитующая организация может принять одно из следующих решений, которое отражается в акте:

- подтвердить соответствие	аккредитованной метрологической
службы установленным требованиям и определить следующий срок
проведения контроля;

- приостановить действие аттестата аккредитации;

- аннулировать аттестат аккредитации.

6.8.Акт инспекционного контроля доводится до сведения руководителя организации и главного метролога.

6.8.1.Один экземпляр акта направляется во ВНИИМС для регистрации результатов     инспекционного     контроля     в     Реестре     аккредитованный

метрологических служб юридических лиц.

6.8.2. В тех случаях, когда орган Государственной метрологической службы соответствующего региона не принимал участие в осуществлении инспекционного контроля, аккредитующая организация в недельный срок извещает его о принятых решениях по приостановке или аннулированию действия аттестата аккредитации.

6.9.В случаях, когда в течение всего срока действия аттестата аккредитации результаты инспекционного контроля положительные, аккредитующая организация может продлить срок действия аттестата аккредитации метрологической службы (при условии актуализации данных о состоянии метрологической службы, ее технической оснащенности и

ПР 50.2.013-97

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Обязательное)

ПР 50.2.013-97

результатах  деятельности  в  течение   истекшего   срока  действия   аттестата аккредитации).

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.Разрешение споров между метрологической службой юридического лица и аккредитующей организацией в части аккредитации, контроля, аннулирования аттестата аккредитации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ГОССТАНДАРТ РОССИИ)

_________________________________________________

наименование аккредитующей организации

# АТТЕСТАТ

АККРЕДИТАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ACCREDITION CERTIFICATE

Действителен до

«      »__________г.

Настоящий аттестат удостоверяет, что метрологическая

служба__________________________________________________

наименование юридического лица, адрес

______________________________________________________________

аккредитована на________________________________________________________

вид деятельности

зарегистрирована     в      Реестре      аккредитованных      метрологических служб юридических лиц под N

Область аккредитации приведена в приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего аттестата.

Руководитель аккредитующей организации

Место печати                                                                            «      »__________

12

13

ПР 50.2.013-97

ПР 50.2.013-97

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

Директору____________________________

(наименование аккредитующей организации)

Приложение к

аттестату аккредитации

№_____________________

от «   »_______19   г.

ЗАЯВКА

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ

_____________________________________________________

(наименование юридического лица)

____________________________________________

(описание области аккредитации с указанием видов или областей

измерений, назначения и (или) области применения аттестуемых

методик; видов документов, подвергаемых метрологической

экспертизе, их назначения и (или) области применения)

Прошу аккредитовать метрологическую службу_______________________

( наименование

_______________________________на право аттестации методик выполнения

юридического лица)

_________________________________________________________

(назначение, область применения МВИ, вид или область измерений)

и проведения метрологической экспертизы __________________________________

(виды документов и область применения)

____________________________________ ознакомлено с Порядком аккредитации (наименование юридического лица)

метрологических служб юридических лиц в соответствии с ПР 50.2.013-97 и обязуется оплачивать все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от принятого решения по ее результатам, и обеспечит выполнение требований, предъявленных к аккредитованным метрологическим службам в соответствии с упомянутыми Правилами.

К заявке прилагаются:

1. Положение о метрологической службе юридического лица.

2. Стандарты предприятия, регламентирующие деятельность метрологической службы в заявленной области аккредитации.

3. Паспорт метрологического обеспечения предприятия (организации).

Руководитель предприятия Главный бухгалтер

Место печати

Руководитель аккредитующей организации

Место печати					«___»____________

15

ПР 50.2.013-97

Приложение В

(обязательное)

ФОРМА ПАСПОРТА

ПАСПОРТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ)

(наименование юридического лица)

(адрес, телефон)

(руководитель)

(главный метролог)

1.Сведения о выполняемых метрологической службой юридического лица видах метрологических работ, а также работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений (по видам и областям измерений).

выполняются      следующими

Указанные      виды      деятельности подразделениями юридического лица

| Наименование отделов,лабо-раторий,секто- ров | Виды выпол-няемых работ | Количество работников, занятых мет-рологической деятельностью |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ИТР, имеющих высшее образование, специальную метрологическую подготовку, ученую степень |

3. Метрологической службой разработаны следующие   документы по вопросам метрологического обеспечения

| Обозначение документа | Наименование документа | Категория документа | Кем и когда утвержден документ |
| --- | --- | --- | --- |

16

50.2.013-97

4.Метрологической службой 					за_________________проведена аттестация:

( указать период) 4.1.Методик выполнения измерений:

| № | Обозначе- | Наиме- | Диапазон | Пределы | Назначе- | Дата и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. | ние и | нование | измере- | допускаемо- | ние МВИ | № сви- |
| п. | наимено- | МВИ | ния | го значения |  | детель- |
|  | вание | или |  | погрешности |  | ства об |
|  | докумен- | измеря- |  | измерений |  | аттес- |
|  | та, в кото- | емой ве- |  | по МВИ |  | тации |
|  | ром рег- | личины |  | (или ее сос- |  | МВИ |
|  | ламенти- |  |  | тавляющих) |  |  |
|  | рована |  |  |  |  |  |
|  | МВИ |  |  |  |  |  |

4.2.Стандартных образцов состава (свойств) веществ и материалов (СОП. ОСО):

| № | Наименование | Категория СО | Номинальные | Область при- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | СО вещества, | (ОСО, СОП). | значения | менения СО |
|  | материала ( их | Тип | аттестованных |  |
|  | композиций)- |  | характеристик. |  |
|  | носителей ат- |  | Дата и номер |  |
|  | тестационных |  | свидетельства |  |
|  | характеристик |  | об аттестации |  |
|  | СО |  |  |  |

5. Метрологической службой __________________проведена метрологи-

(указать период)

ческая   экспертиза _________ единиц  проектной,     конструкторской   и

(кол-во)

технологической   документации,   проектов    стандартов и других   документов общим объемом ________ листов,   в   том      числе ________листов

(кол-во)	                                         (кол-во)
технической документации на разработку стандартных образцов (ОСО, СОП).

5.1.Сведения о технической документации на разработку стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, (ОСО, СОП), выполненную данным предприятием (организацией).

| № | Наименование | Наименование и | Количество | Дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п | СО вещества, | обозначение конструк- | листов | экспертного |
|  | материала (их композиций), разработанного предприя- | торских и технологических документов на разработку СО (ОСО.СОП), подвер- | документов | заключения |
|  | тием. Категория СО. Назначение, | гнутых метрологической экспертизе |  |  |
|  | область применения |  |  |  |

17

ПР 50.2.013-97

6.Сведения об аттестатах аккредитации (номера, дата выдачи, кем выданы, срок действия) на право поверки и (или) калибровки средств измерений, применяемых на данном предприятии (организации).

Наличие у данной организации лицензии на изготовление, ремонт, продажу и прокат средств измерений (если предприятие (организация) ведет соответствующую деятельность).

. 7.Эталоны и (или) средства измерений, применяемые при аттестации методик выполнения измерений

ПР 50.2.013-97

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (Обязательное)

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ

УТВЕРЖДАЮ

____________________________

(должность)

______________________

7.1. Стандартные    образцы    состава    и    свойств    веществ    и материалов, применяемые при аттестации методик выполнения измерений

| Номер | Вид | ———————— —————————— Эталоны и сре- | Номер и | Место | Организации, с кото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- | дства измере - | дата сви- | поверки | рыми предусмотрены |
|  | рений | ний | детель- |  | условия аренды на |
|  |  |  | ства о |  | недостающие эталоны |
|  |  | Наиме- | Об- | поверке |  | с указанием наимено- |
|  |  | нование, | ласть |  |  | вания арендуемых |
|  |  | тип,осно- | приме- |  |  | эталонов |
|  |  | вные | нения |  |  |  |
|  |  | техниче- |  |  |  |  |
|  |  | ские дан- |  |  |  |  |
|  |  | ные |  |  |  |  |

(наименование аккредитующей организации)

(подпись)     (ннициалы.фамилия) М.п.

АКТ

по итогам проверки деятельности метрологической службы_______________________________________

(наименование юридического лица)

на предмет ее аккредитации на право аттестации методик выполнения  измерений и проведения метрологической экспертизы документов

| № | Наименование | Категория СО | Номинальные | Область при- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. п. | СО вещества, | ( ГСО , ОСО, | значения | менения СО |
|  | материала ( их | СОП). | аттестованных |  |
|  | композиций)- | Тип | характеристик. |  |
|  | носителей ат- |  | Дата и номер |  |
|  | тестационных |  | свидетельства |  |
|  | характеристик |  | об аттестации |  |
|  | СО |  |  |  |

подпись

и.о.фамилия

Руководитель предприятия _ __________                _______________

(организации)

1 .Комиссия в составе:

______________________________________________________

( фамилии, и.о., должности и место работы всех исполнителей, проводивших

проверку)

провела проверку деятельности с целью аккредитации    метрологической службы________________________________________________________________

(наименование юридического лица, в составе которого функционирует метрологическая служба)

в выполнении работ

(указываются направления работ метрологической службы в соответствии с заявкой на аккредитацию)

Проверка проведена в период с "___" по «___»___________19________г. На основании заявки   _________________________________________________________

(дата и номер заявки, наименование юридического лица, подавшего заявку).

В результате проверки комиссия установила:

19

IIP 50.2.013-97

I .Положение о метрологической службе______________________________________________________________

(наименование юридического лица)

утвержденное_________________________ по согласованию________________

(кем, дата утверждения)	(наименование
_________________________      соответствует (или не соответствует ) Типовому

согласующей организации)

положению о метрологической службе государственных органов управления

Российской Федерации и юридических лиц ПР 50-732-93.

По тексту Положения имеются следующие замечания _______________.

2.Метрологической службой _________________________________

(наименование юридического лица)

в соответствии с Положением выполняются следующие виды метрологических работ, связанных с деятельностью в заявленной области аккредитации, информация по которым содержится в Паспорте метрологического обеспечения предприятия:

3.Деятельность метрологической службы ___________________________

(наименование юридического лица)

в    заявленной    области    аккредитации    регламентируется    следующими стандартами предприятия:

По содержанию представленных комиссии документов имеются следующие замечания:

4.Метрологической службой___________________________________________

(наименование юридического лица)

в период с _______года по_____________ год в соответствии с СТП_______

проведена аттестация ____ методик выполнения измерений.

5.Метрологической службой____________________________________________

в период с __года по___

метрологическая экспертиза

(наименование юридического лица.)

год в соответствии с СТП __________проведена

______ единиц проектной, конструкторской и тех-

(кол-во)

нологической документации_______________________________________________

(краткий перечень с указанием назначения

документации)

При проведении экспертизы документов специалисты руководствуются следующими методическими документами:___________________________

(перечень документов)

Учет документов, прошедших метрологическую экспертизу, ведется (или не ведется) в специальном рабочем журнале, к которому прилагаются копии экспертных заключений или экспертные заключения регистрируются (или не регистрируются) в рабочих журналах с кратким изложением результатов экспертизы.

20ПР 50.2.013-97

В случае другой организации работ по экспертизе изложить действующий порядок и замечания предложения по нему.

6.Метрологическая служба      __________________________________

(наименование юридического яйца)

имеет (не имеет) лицензии на изготовление, ремонт, продажу и прокат средств измерений (если юридическое лицо ведет соответствующие виды деятельности).

7 Метрологическая служба __________________________________

(наименование юридического лица)

располагает (или не располагает) всеми необходимыми нормативными документами и методическими материалами по вопросам метрологического обеспечения.

8.Уровень квалификации кадров обеспечивает (не обеспечивает) выполнение вышеперечисленных работ на должном уровне, в том числе работ по аттестации методик выполнения измерений и метрологической экспертизе документов в заявленной области аккредитации.

9.Техническая оснащенность метрологической службы _______________

(наименование _____________________________соответствует (или не соответствует) указанной

юридического лица)

в Паспорте и позволяет (или не позволяет) проводить работы по аттестации

методик выполнения измерений_______________________________________

(в общем виде дается перечень в __________________________________________________заявленной области

МВИ по видам и областям измерений и назначению)

аккредитации.

(В случае недостаточной оснащенности по отдельным видам и областям

измерений в акте излагаются замечания и предложения по повышению уровня

метрологического обеспечения в этих областях).

Выводы и предложения :

l.Ha основании проведенной, работы с учетом вышеизложенных
результатов	проверки деятельности метрологической
службы______________________ комиссия подтверждает техни-

(наименование юридического лица)

ческую компетентность метрологической службы в осуществлении выполняемых ею работ по аттестации методик выполнения измерений и метрологической экспертизе проектной, конструкторской и технологической документации.

необходимо:

2.Метрологической службе_________________________________

(наименование юридического лица)

21

ПР 50.2.013-97

(даются конкретные замечания и предложения по совершенствованию оснащения метрологической службы по отдельным видам и областям измерений, по повышению квалификации кадров, улучшению организации и повышению уровня выполненных работ в заявленной облает аккредитации).

З.Комиссия считает возможным аккредитовать метрологическую службу

_и выдать ей аттестат аккредитации сроком

( указывается область аккредитации)

на       лет (при условии устранения в установленные сроки замечаний,

изложенных в п.2 выводов и предложений акта).

Председатель комиссии _________       __________________

(подпись)          (инициалы, фамилия)

ПР 50.2.013-97

Приложение Д

(обязательное)

ФОРМА АКТА ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

АКТ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

деятельности метрологической службы ___________________________________

(наименование юридического лица)

аккредитованной на право аттестации методик  выполнения  измерений и проведения метрологической экспертизы документов.

от__________199__г.

г.

Аттестат аккредитации N ________     от_________1999 Срок действия аттестата    ___________

Члены комиссии_________       __________________

(подпись)          (инициалы, фамилия)

В соответствии с договором об инспекционном контроле с

__________________________________________________________

(наименование организации, проводившей аккредитации)

в период с________по______________проведена работа по

N___от________

инспекционному

контролю         деятельности      аккредитованной

метрологической					    службы

С актом ознакомлены:

Руководитель организации (предприятия) _________       _____________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

Главный метролог организации_________       _____________

(предприятия)                             (подпись)   (инициалы, фамилия)

__________________________________________________________

(наименование юридического лица, в составе которого

________________________________________________      в    выполнении работ

функционирует метрологическая служба)

_________________________________________________________

(указывается область аккредитации, указанная в аттестате аккредитации)

При      проведении     инспекционного      контроля      комиссия      в составе______________________________________________________________  : (указываются фамилии, и.о. и должности всех членов комиссии)

1.Проверила состояние и результаты деятельности метрологической службы в контролируемой области за период, прошедший с момента аккредитации с_____по____199 г.(или с момента предыдущего контроля).2.Ознакомилась с состоянием работ по актуализации фонда нормативных документов в области обеспечения единства измерений.

3.Проверила состояние применяемых эталонов и средств измерений, ознакомилась с актами по итогам государственного метрологического надзора, проведенного органом государственной метрологической службы за истекший период.

В результате инспекционного контроля установлено:

_______________________________________________________________________(отразить фактические результаты проверки деятельности метрологической службы)

23

22

ПР 50.2.013-97

Далее излагаются предложения и мероприятия по устранению отмеченных недостатков с указанием сроков их устранения (если таковые имеются).

ВЫВОДЫ: указать один из возможных вариантов решений, принимаемых аккредитующей организацией по результатам инспекционного контроля в соответствии с пунктом 6.7.1. настоящих правил

Председатель комиссии _________        ______________

подпись               и.о.фамилия

Члены комиссии              ________         _____________

подпись               и.о.фамилия

С актом ознакомлены:

Руководитель организации _________        ______________

(предприятия)                     подпись               и.о.фамилия

Главный метролог организации _________        ______________

(предприятия)                          подпись               и.о.фамилия

ПР 50.2.013-97

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (Информационное)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. ГОСТ Р 8.563-96 'ТСИ. Методики выполнения измерений."

2. ГОСТ 8.315-97 ТСИ, Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения."

3. ПР 50-732-93 ТСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц."

4. МИ 2377-96 ТСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений".

5. МИ 2267-93 ТСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации".

6. МИ 1317-86 ТСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений, Формы представления, Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров." •

7. МИ 1967-89 ТСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений, Общие положения."

8. РД 50-453-84 "Методические указания, Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. Методы расчета."

9. МИ 2232-92 ТСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации."

10.МИ 2301-94 ТСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений".

11.МИ 2336-95 ТСИ. Характеристики погрешности результатов количественного химического анализа, Алгоритмы оценивания."

12.МИ   2335-95 ТСИ. Контроль качества результатов количественного химического анализа".

13.МИ 2174-91 ТСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения."

ПР 50.2.013-97

24

УДК 389.14:006.354	ОКС 17.020      Т 80  ОКСТУ0008
Ключевые   слова:   метрологическая   служба,   юридическое   лицо,   условия
аккредитации, аттестат аккредитации, паспорт, формуляр, аттестация методик
выполнения измерений, метрологическая экспертиза документов________

26